## Slide 1
Separação Gás-Sólido
Seleção de Tecnologia — Matriz de Decisão
Valgroup Brasil
Separação do char do gás de pirólise · Simcenter STAR-CCM+
Gabriel Hernandez Rozo

## Slide 2
O CONTEXTO
O desafio — separar o char do gás quente de pirólise
CAEXPERTS
Gás de pirólise (r-PET) a 400–450 °C, 1,2 bar · ~80 kg/h de char (biomassa) a separar
Restrição de perda de carga: ΔP < 40 mbar (16" H₂O)
Char abrasivo e mineral (Ti ~15%, Si, Fe — total ~21%) → separa bem, mas desgasta
Cloro 2,78% → HCl a 450 °C: risco de corrosão (favorece a via SECA)
Downstream = condensador casco-tubo → exige gás SECO e quente
A PERGUNTA
Qual tecnologia separa o char
— com alta eficiência, ΔP baixo, resistindo ao HCl e entregando gás seco quente ao condensador?
CAEXPERTS · Separacao Gas-Solido · Valgroup
2

## Slide 3
AS OPÇÕES
6 tecnologias avaliadas
CAEXPERTS
Ciclone
Via seca · centrífuga · sem partes móveis
Quench Tower
Via úmida · resfria e dissolve o char
Filtro Cerâmico
Velas porosas · retém finos
ESP
Eletrostático · precipita partículas
Scrubber Úmido
Lavagem · captura com líquido
Settler Gravit.
Câmara de decantação · gravidade
CAEXPERTS · Separacao Gas-Solido · Valgroup
3

## Slide 4
O MÉTODO
A matriz de decisão
CAEXPERTS
Como funciona
10 critérios técnicos, com PESO 1 ou 2 (os mais críticos pesam 2)
Cada tecnologia recebe +1 (positivo) · 0 (neutro) · −1 (negativo) por critério
Critério do email do cliente incluído: 'evitar filtração de líquido' (peso 2)
Soma ponderada → ranking objetivo (máx. +17)
CAEXPERTS · Separacao Gas-Solido · Valgroup
4

## Slide 5
O RESULTADO
O Ciclone é a tecnologia recomendada
CAEXPERTS
VENCEDOR
CICLONE +11/17
Vantagem clara sobre o 2º (Filtro Cerâmico, +8) e o 3º (Settler, +7). As vias úmidas (Quench/Scrubber) ficaram em último (+3).
CAEXPERTS · Separacao Gas-Solido · Valgroup
5

## Slide 6
POR QUÊ
6 razões pelas quais o ciclone venceu
CAEXPERTS
✓
Alta temperatura
Opera a 450 °C direto (via seca) — sem resfriar o gás
✓
ΔP baixo
5–25 mbar < 40 mbar do projeto
✓
Sem partes móveis
Baixo custo e baixa manutenção
✓
Gás seco e quente
Perfeito para o condensador casco-tubo a jusante
✓
Evita filtração
Não gera líquido a filtrar (critério do cliente)
✓
Resiste ao HCl
Via seca vence a corrosão que afunda as úmidas
CAEXPERTS · Separacao Gas-Solido · Valgroup
6

## Slide 7
O TRADE-OFF
Por que as outras não passaram
CAEXPERTS
Filtro Cerâmico
+8
Melhor eficiência, MAS regeneração de 6–9 h → inviável em contínuo + custo alto
Settler Gravit.
+7
Barato e simples, MAS não captura os finos (<200 µm escapam)
ESP
+5
Degrada acima de 400 °C — eficiência cai e consumo sobe
Quench / Scrubber
+3
Via úmida: exige filtrar/tratar o líquido, resfria o gás (incompatível com o downstream) e o HCl vira ácido
CAEXPERTS · Separacao Gas-Solido · Valgroup
7

## Slide 8
RECOMENDAÇÃO
Ciclone — e os 2 desafios do próximo estágio
① Capturar os finos
O ponto fraco do ciclone é a fração < 75 µm do char carreado. O CFD (fase discreta) quantifica a eficiência por tamanho — o Lapple só dá o limite superior.
② Evitar a condensação
O gás deve ficar ACIMA do ponto de orvalho dos hidrocarbonetos. O CFD verifica o gradiente parede-gás (o ciclone compacto ajuda: residência curta, pouca perda térmica).
Próximo: dimensionamento + CFD (STAR-CCM+) para cravar a eficiência real e a operação acima do orvalho.